CAHIER DES CHARGES DESTINÉ À LA CONCEPTION D’UNE YAOURTIÈRE

# Text boxes

Fonction globale (de service)

- Fabriquer du yaourt -

Au regard du milieu physique, le système devra être :

- fabriqué avec des matériaux résistants et adaptés aux conditions normales d’utilisation à l’intérieur d’une maison ;

- d’une grandeur appropriée à son utilisation (ni trop grand, ni trop petit).

Au regard du milieu technique, le système devra être :

- alimenté par une source électrique de 120 V;

- d’une température intérieure maintenue entre 40 et 46 degrés Celsius, avec le moins de fluctuation possible. Cela suppose l’utilisation de matériaux isolants afin de maintenir la température constante.

Au regard du milieu humain, le système devra être :

- logé dans un dispositif opaque et transportable;

- attrayant, léger, peu encombrant et sécuritaire (ininflammable si source de chaleur élevée);

- personnalisé (décoré) et facile d’utilisation;

- placé dans un boîtier ayant un dessus démontable pour la réparation et le nettoyage (bactéries);

- à la convenance de l’utilisateur.

Au regard du milieu industriel, le système devra être :

- entièrement réalisé dans une cuisine régulière, par des gens qui n’ont pas obligatoirement de connaissances ou de techniques particulières, avec des outils de base : exacto, scie à main, colle chaude, etc. L’achat de certains éléments sera possible, après approbation du budget par l’enseignant.

Au regard du milieu économique, le système devra être :

- d’un coût inférieur à 10,00 $ pour l’ensemble des composants. Il faut penser que les gens voudront s’en fabriquer une pour l’utiliser à la maison.

- Le coût d’utilisation doit être minime (électricité).

Au regard du milieu environnemental, le système devra être :

- autant que possible fabriqué à partir de matériaux réutilisés, recyclés ou recyclables.