Le dessin technique

Projection orthogonale

Projection isométrique

Projection oblique

# Footnotes

Source des schémas : Centre de développement pédagogique pour la formation générale en science et technologie, octobre 2006

Source du schéma : http://www.netmaths.net

Sources des schémas : http://www.netmaths.net

# Text boxes

L’objet technique peut être représenté par six vues en 2 dimensions.

Habituellement, l’objet est représenté selon trois vues qui sont les plus utilisées : de face, de côté, de dessus. On peut aussi avoir des vues en coupe.

Les arêtes et les contours visibles sont dessinés en traits continus forts. Les arêtes et les contours cachés sont dessinés en traits interrompus fins.

Vue de dessus

Principe

Règles de base

Vue de droite

Vue de dessus

Vue de face

Vue de gauche

C’est une méthode de représentation en perspective dans laquelle les trois directions de l'espace (les trois axes principaux x, y, z) font entre eux des angles isométriques, soit un angle de 120°.

C'est une approximation de la vue « réelle », qui permet de se représenter facilement la forme de l’objet, mais ne permet pas de transmettre des informations utiles à la conception et à la réalisation de l’objet.

La projection orthogonale consiste à représenter, sur un plan, un objet technique en trois vues formant un L pour en saisir les vues.

Le principe de représentation consiste à imaginer l’objet comme étant un cube, puis à projeter les vues sur ses faces.

En ouvrant le cube, on obtient les vues sur une surface plane!

Gauche

Projection cavalière

Dessus

Dans la représentation oblique, le plan de projection est perpendiculaire à l’un des axes du repère de l’objet.

Les deux projections obliques les plus connues sont la projection cavalière et la projection cabinet.

Dans la projection cavalière, la direction de projection fait un angle de 45° avec le plan de projection et les distances ne sont pas réduites. Les lignes fuyantes sont dessinées généralement avec un angle de 30 ou 45° avec l’axe horizontal.

Dans la projection cabinet, la direction de projection fait un angle de 63.4° avec le plan de projection. On raccourcit de moitié les arêtes portées par les lignes fuyantes. Ainsi, la projection cabinet et plus réaliste que la projection cavalière.

Projection cabinet

y

x

z