| Modèle | Élément | Quantité | Prix unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| ANÉMOMÈTRE | Support essuie-tout | 1 | 1.0 |
|  | Planche de bois | 1 | 0.50 |
|  | Boule de polystyrène (format petit) | 1 sac de 25 | 0.04 |
|  | Roulement à billes | 1 | 0.25 |
|  | Papier à sabler | 1 | .10 |
|  | Goujon de bois | 1 | 1.25 |
|  | Morceau de bois (cube) | 1 | 0.01 |
|  | Vis de formats variés | 1 boîte de 20 | 0.05 |
|  | Petit piquet de bois (ou piquet à brochette) | 1 sac de 100 | 0.01 |
|  | Odomètre (cyclomètre) | 1 | récupération |
| Total | 3.21 $ |

# Text boxes

Fonction globale (de service)

Mesurer la vitesse du vent

Au regard du milieu physique, l’objet devra être :

- fabriqué avec des matériaux résistants et adaptés aux conditions normales d’utilisation à l’extérieur d’une école ou d’une maison;

- d’une grandeur appropriée à son utilisation (minimum 45 cm et maximum 60 cm).

Au regard du milieu technique, l’objet devra être :

- fixé solidement sur un support analogue à celui d’une girouette;

- résistant au vent lors d’une utilisation à l’extérieur;

- composé de coupelles légères et résistantes au vent;

- idéalement muni d’un odomètre (cyclomètre) étalonné selon la circonférence et permettant un affichage électronique, du rapport entre la vitesse du vent et le nombre de tours que fait l'anémomètre, exprimé en kilomètre/heure ou en mètre/seconde;

- capable d’assurer une rotation sur son axe vertical avec un minimum de friction;

- soumis, préalablement, à des tests de vérification du bon fonctionnement;

- lors d’une utilisation à l’intérieur, maintenu solidement sur une table.

CAHIER DES CHARGES DESTINÉ À LA CONCEPTION D’UN ANÉMOMÈTRE

Au regard du milieu industriel, l’objet devra être :

- entièrement réalisé dans un laboratoire de science et technologie par des élèves, sans connaissances ou techniques particulières et avec des outils de base (couteau exacto, scie à main, pistolet à colle chaude, perceuse, tournevis, etc).

- prévu avec la possibilité de réutiliser son odomètre en dehors de la saison estivale.

Au regard du milieu économique, le système devra être :

- d’un coût inférieur à 10,00 $ pour l’ensemble des composants;

- fabriqué avec la possibilité de réutiliser des objets déjà existants (comme l’odomètre);

Au regard du milieu environnemental, le système devra être :

- autant que possible fabriqué à partir de matériaux réutilisés, recyclés ou recyclables.

Au regard du milieu humain, l’objet devra être :

- facile d’utilisation et transportable;

- léger, peu encombrant et sécuritaire (coupelles sans bords coupants, etc.);

- amovible et démontable pour la réparation et le nettoyage des éléments;

- le moins bruyant possible;

- attrayant et ressemblant le plus possible aux modèles industriels.